Для диагностирования давления в гидромеханической трансмиссии в подкапотном пространстве бульдозера может быть установлен кронштейн 1 (рис. 9.17) со штуцерами для замера давления в точках:

I – на выходе из гидротрансформатора;

II – на входе в гидротрансформатор;

III – в системе смазки коробки передач;

IV – в системе управления коробкой передач на выходе из фильтра FMM 0503 BADM 60 NP 03

Рис. 9.17.Установка системы для диагностирования давления в ГМТ:

1 – кронштейн для установки штуцеров; 2, 3, 4, 5 – измерительный шланг; I – точка замера давления на выходе из ГТР; II – точка замера давления на входе в ГТР; III – точка замера давления в системе смазки ПКП; IV – точка замера давления в системе управления коробкой передач после выхода из фильтра FMM 0503 BADM 60 NP 03